## Slide 1: Introdução a Inversão de dados magnéticos e de gravidade (Parte I): Conceitos básicos
Prof. André Luis Albuquerque dos Reis
Rio de Janeiro 2021

## Slide 2
Modelagem do efeito gerado por uma fonte gravimétrica

## Slide 3
x
y
z
Efeito gravitacional de uma distribuição de densidade
O potencial gravitacional que gera a componente gravitacional de uma distribuição de densidade
Componente vertical do campo gravitacional

## Slide 4
Exemplos com geometrias simples

## Slide 5
1. Modelagem 2D com polígonos

## Slide 6
x
z
Efeito gravitacional de uma distribuição de densidade
S
Resolver esta equação para um polígono
Rapid Gravity Computations for Two-Dimensional Bodies with Application to the Mendocino Submarine Fracture Zone. (Talwani et al., 1959)
O potencial gravitacional que gera a componente gravitacional de uma distribuição de densidade

## Slide 7
z
Modelagem 2D
x
mGal
metros
Imagine uma situação na qual queremos estudar um corpo em subsuperfície.

## Slide 8
z
Modelagem 2D
x
mGal
metros
Uma vez que a gente consiga isolar o efeito deste corpo
Possui um certo constraste de densidade....

## Slide 9
x
z
Modelagem 2D
mGal
metros
...podemos aproximar este corpo por uma geometria que seja de nosso controle.

## Slide 10
x
z
Modelagem 2D
mGal
metros
...podemos aproximar este corpo por uma geometria que seja de nosso controle.

## Slide 11
x
z
Modelagem 2D
mGal
metros
...podemos aproximar este corpo por uma geometria que seja de nosso controle.
Conseguimos encontrar um contraste de densidade que aproxime os dados preditos pelo modelo dos dados observados!

## Slide 12
Efeito gravimétrico de um polígono

## Slide 13
Efeito gravimétrico de um polígono

## Slide 14
1.1. Bacia 2D simples

## Slide 15
Bacia sedimentar 2D

## Slide 16
Bacia sedimentar 2D

## Slide 17
2. Modelagem 3D grav com esferas

## Slide 18
x
y
z
Efeito gravitacional de uma distribuição de densidade
Quando consideramos a densidade homogênea ao longo do corpo e resolvemos a integral de volume para uma esfera.
Que depende do volume V, da densidade e da distância de observação .
O potencial gravitacional que gera a componente gravitacional de uma distribuição de densidade

## Slide 19
Efeito gravitacional de uma esfera

## Slide 20
2.1. Gradiometria gravimétrica 3D com esferas

## Slide 21
x
y
z
Efeito gravitacional de uma distribuição de densidade
Um outro tipo de dado que utilizamos em estudos gravitacionais são os dados de gradiometria gravimétrica
Tensor gradiente de gravidade
Quando consideramos a densidade homogênea ao longo do corpo e resolvemos a integral de volume para uma esfera.
Que depende do volume V, da densidade e da distância de observação .

## Slide 22
Gradiente da gravidade

## Slide 23
3. Modelagem 3D grav com prismas

## Slide 24
x
y
z
Efeito gravitacional de uma distribuição de densidade
The gravitational potential and its derivative for the prism (Nagy et al., 2000)
O potencial gravitacional que gera a componente gravitacional de uma distribuição de densidade

## Slide 25
Efeito gravitacional de um prisma

## Slide 26
3.1. Bacia 3D simplificada

## Slide 27
Bacia sedimentar 3D

## Slide 28
Bacia sedimentar 3D

## Slide 29
3.2. Gradiometria gravimétrica 3D com prismas

## Slide 30
x
y
z
Efeito gravitacional de uma distribuição de densidade
O distúrbio de gravidade é a componente vertical do campo gravitacional gerado pela fonte gravimétrica
The gravitational potential and its derivative for the prism (Nagy et al., 2000)
Tensor gradiente de gravidade

## Slide 31
Gradiometria de um prisma

## Slide 32
Modelagem do efeito de fontes magnéticas

## Slide 33
x
y
z
Fonte magnética 3D
em que
=
que é o potencial magnético escalar.
=
Função escalar
Vetor magnetização
O campo magnético gerado por uma fonte arbitrária, em regiões livres de correntes, é dado por

## Slide 34
x
y
z
Fonte magnética 3D
E, portanto a Anomalia de campo total...
Matematicamente, é representada pela expressão

## Slide 35
x
y
z
Fonte magnética 3D
Matematicamente, é representada pela expressão
Vetor unitário na direção do campo principal
E, portanto a Anomalia de campo total...

## Slide 36
x
y
z
Fonte magnética 3D
Matematicamente, é representada pela expressão
Campo magnético gerado pela fonte geológica
E, portanto a Anomalia de campo total...

## Slide 37
x
y
z
Fonte magnética 3D
Matematicamente, é representada pela expressão
Anomalia de campo total
Projeção do campo gerado pela fonte na direção do campo geomagnético.
E, portanto a Anomalia de campo total...

## Slide 38
Exemplos com geometrias simples

## Slide 39
1. Campo magnético e anomalia de campo total de uma esfera

## Slide 40
x
y
z
Fonte magnética 3D
em que
=
que é o potencial magnético escalar.
=
Função escalar
Vetor magnetização
O campo magnético gerado por uma fonte arbitrária, em regiões livres de correntes, é dado por
Anomalia de campo total

## Slide 41
Efeito de uma esfera magnetizada (Hemisfério Sul)

## Slide 42
2. Campo magnético e anomalia de campo total de um prisma

## Slide 43
x
y
z
Fonte magnética 3D
em que
=
que é o potencial magnético escalar.
=
Função escalar
Vetor magnetização
O campo magnético gerado por uma fonte arbitrária, em regiões livres de correntes, é dado por
Anomalia de campo total

## Slide 44
Efeito de um prisma magnetizado (Hemisfério Sul)

## Slide 45
Em resumo:

## Slide 46
Norte
Norte
+
-
Dados magnéticos
+
Dados de gravidade
Uma vez que a gente saiba calcular os efeitos gravitacionais e magnéticos, conseguimos modelar cenários que nos auxiliam a interpretar os dados.
+

## Slide 47
Inversão de dados potenciais

## Slide 48
Dados preditos
Dados observados
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.

## Slide 49
Dados preditos
Dados observados
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.

## Slide 50
Como funciona isso?
Sedimento
Embasamento

## Slide 51
Como funciona isso?
Sedimento
Embasamento
Um conjunto de dados observados, que podem ser dados de distúrbio de gravidade ou anomalias de campo total

## Slide 52
Como funciona isso?
Sedimento
Embasamento
Um conjunto de dados observados, que podem ser dados de distúrbio de gravidade ou anomalias de campo total
A partir destas medições podemos estimar as propriedades físicas da fonte geológica, ou até mesmo a sua geometria.

## Slide 53
Como funciona isso?
Sedimento
Embasamento
Um conjunto de dados observados, que podem ser dados de distúrbio de gravidade ou anomalias de campo total
A partir destas medições podemos estimar as propriedades físicas da fonte geológica, ou até mesmo a sua geometria.
Para esta finalidade, precisamos formalizar matematicamente o processo de inversão.

## Slide 54
Formulação matemática de um problema inverso

## Slide 55
Dados preditos
Dados observados
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.

## Slide 56
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.
Dados observados: dados medidos na superfície da Terra.
Dados observados
Dados preditos

## Slide 57
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.
Dados preditos: dados gerados pelo modelo, que é dada pela relação física e matemática do problema a ser resolvido.
Dados observados: dados medidos na superfície da Terra.
Dados preditos
Dados observados

## Slide 58
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.
Dados preditos: dados gerados pelo modelo, que é dada pela relação física e matemática do problema a ser resolvido.
Dados observados: dados medidos na superfície da Terra.
Dados preditos
Dados observados
Vetor de parâmetros: conjunto de variáveis que descrevem o modelo.

## Slide 59
Problema direto: “Sintoniza” manualmente o conjunto de parâmetros e compara com os dados observados.
Problema inverso: estima automaticamente o conjunto de parâmetros a partir dos dados observados.
Dados preditos: dados gerados pelo modelo, que é dada pela relação física e matemática do problema a ser resolvido.
Dados observados: dados medidos na superfície da Terra.
Dados preditos
Dados observados
Vetor de parâmetros: conjunto de variáveis que descrevem o modelo.
Linear
Não linear

## Slide 60
Dados preditos
Dados observados

## Slide 61
Dados preditos
Dados observados
[N x 1]
Vetor de dados observados

## Slide 62
Dados preditos
Dados observados
[N x 1]
[N x 1]
Vetor de dados preditos
Vetor de dados observados

## Slide 63
Dados preditos
Dados observados
[N x 1]
[N x 1]
[M x 1]
Vetor de dados preditos
Vetor de parâmetros
Vetor de dados observados

## Slide 64
O que procuramos na inversão é um conjunto de parâmetros que minimize a distância entre o vetor de dados preditos e o vetor de dados observados!

## Slide 65
O que procuramos na inversão é um conjunto de parâmetros que minimize a distância entre o vetor de dados preditos e o vetor de dados observados!
Este processo é realizado através de um processo de otimização, no qual minimizamos uma função que mede a norma Euclidiana entre os dois vetores.

## Slide 66
O que procuramos na inversão é um conjunto de parâmetros que minimize a distância entre o vetor de dados preditos e o vetor de dados observados!
Função de ajuste

## Slide 67
Função de ajuste

## Slide 68
Minimizar esta função quer dizer que:
Função de ajuste
0
Tomarmos o gradiente desta função e igualarmos a zero.

## Slide 69
Minimizar esta função quer dizer que:
Função de ajuste
0

## Slide 70
Uma vez que esta função é minimizada:
Função de ajuste

## Slide 71
Uma vez que esta função é minimizada:
Função de ajuste
Estimador de mínimos quadrados (Linear)

## Slide 72
Uma vez que esta função é minimizada:
Função de ajuste
Estimador de mínimos quadrados (Linear)
Método de Gauss-Newton (Não linear)

## Slide 73
Uma vez que esta função é minimizada:
Função de ajuste
Estimador de mínimos quadrados (Linear)
Método de Gauss-Newton (Não linear)
Matriz de sensibilidade: matriz de dimensão N x M, que expressa a sensibilidade do i-ésimo dado predito em relação ao j-ésimo parâmetro do modelo.

## Slide 74
No entanto, devido a própria natureza do problema inverso, os dados não são suficientes para descrever os fenômenos físicos que surgem na Geofísica.

## Slide 75
No entanto, devido a própria natureza do problema inverso, os dados não são suficientes para descrever os fenômenos físicos que surgem na Geofísica.
Por este motivo, dizemos que o problema é mal-posto. Ou seja, ele sofre com três fatores: falta de unicidade, instabilidade ou inexistência da solução.

## Slide 77
Falta de unicidade: é a existência de diversos conjuntos de parâmetros que descrever um mesmo conjunto de dados

## Slide 78
Falta de unicidade: é a existência de diversos conjuntos de parâmetros que descrever um mesmo conjunto de dados
Instabilidade: uma pequena perturbação nos dados gera conjuntos diferentes de parâmetros

## Slide 79
x
z
mGal
metros
1
Ambiguidade em Geofísica

## Slide 80
x
z
mGal
metros
5
Ambiguidade em Geofísica

## Slide 81
Para contornar este problema devemos adicionar mais informações ao nosso problema inverso (i.e. informações a priori)

## Slide 82
Para contornar este problema devemos adicionar mais informações ao nosso problema inverso (i.e. informações a priori)
Estas informações podem ser de origem matemática ou geológica, e isto é o que chamamos de regularização!

## Slide 83
μ
Função Objetivo

## Slide 84
Somamos a função de ajuste o que chamamos de função regularizadora, em que μ é o que chamamos de parâmetro de regularização.
μ
Função Objetivo

## Slide 85
μ
Exemplo: Regularização de Tikhonov de ordem 1 (Suavidade)
Função Objetivo

## Slide 86
μ
Exemplo: Regularização de Tikhonov de ordem 1 (Suavidade)
Função Objetivo
Esta vínculo impõe que parâmetros adjacentes variem suavemente.

## Slide 87
μ
Exemplo: Regularização de Tikhonov de ordem 1 (Suavidade)
Função Objetivo
Esta vínculo impõe que parâmetros adjacentes variem suavemente.

## Slide 88
μ
Função Objetivo

## Slide 89
μ
Função Objetivo
Uma vez que esta função é minimizada:

## Slide 90
μ
Função Objetivo
Uma vez que esta função é minimizada:
Estimador de mínimos quadrados regularizado (Linear)

## Slide 91
μ
Função Objetivo
Uma vez que esta função é minimizada:
Estimador de mínimos quadrados regularizado (Linear)
Método de Gauss-Newton regularizado (Não linear)

## Slide 92
Exemplo. Estimativa do relevo do embasamento de uma Bacia sedimentar

## Slide 93
x
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
metros

## Slide 94
x
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
metros

## Slide 95
x
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
metros

## Slide 96
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
x
metros
Supondo que conseguimos descrever a bacia através de um conjunto de prismas justapostos e que a base de cada um destes prismas nos dará o relevo do embasamento....

## Slide 97
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
Supondo que conseguimos descrever a bacia através de um conjunto de prismas justapostos e que a base de cada um destes prismas nos dará o relevo do embasamento....
x
metros
...através de um processo matemático (PESADO)!

## Slide 98
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
Supondo que conseguimos descrever a bacia através de um conjunto de prismas justapostos e que a base de cada um destes prismas nos dará o relevo do embasamento....
x
metros
...através de um processo matemático (PESADO)!

## Slide 99
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
metros
x
Supondo que conseguimos descrever a bacia através de um conjunto de prismas justapostos e que a base de cada um destes prismas nos dará o relevo do embasamento....
...através de um processo matemático (PESADO)!

## Slide 100
z
Bacia sedimentar 2D
mGal
metros
x
Supondo que conseguimos descrever a bacia através de um conjunto de prismas justapostos e que a base de cada um destes prismas nos dará o relevo do embasamento....
...através de um processo matemático (PESADO)!
Conseguimos encontrar um conjunto de parâmetros (profundidades dos prismas) que aproxime os dados preditos pelo modelo dos dados observados!

## Slide 101
Norte
Norte
+
-
Dados magnéticos
+
Dados de gravidade
Como utilizar o problema inverso para processarmos dados potenciais?
+

## Slide 102
OBRIGADO!